#include <pentabug/hal.h>
led_on(seite)	Macht die LED auf einer Seite an
led_off(seite)	Macht die LED auf einer Seite aus
led_inv(seite)	Wechselt ob LED an oder aus ist
led_set(seite, an)	Macht LED aus wenn zweiter Parameter 0 ist, sonst an
led_state(seite)	Gibt zurück ob LED an ist

motor_on()	Macht Motor an
motor_off()	Macht Motor aus
motor_inv()	Wechselt ob Motor an oder aus ist
motor_set()	Macht Motor aus wenn Parameter 0 ist, sonst an

button_clicked(seite)	Gibt zurück ob der Button gedrückt wurde

ir_on()	Sendet Infrarot Signal
ir_off()	Schaltet Infrarot Signal aus
ir_inv()	Wechselt ob Infrarot Signal gesendet wird
ir_set()	Macht IR Signal aus wenn 0, sonst sendet es
ir_recv()	Gibt 1 zurück wenn Signal empfangen wird, sonst 0

wait_ms(ms)	Wartet die gegebene Anzahl an Millisekunden (kleiner als 1.5s!)

#include <pentabug/music.h>
set_note(note, oktave)	Spielt den entsprechenden Ton
stop_note()	Stoppt die Wiedergabe von Tönen

#include <pentabug/photons.h>
photons_init()	Initialisiert Lichtmessung
photons_stop()	Stoppt die Lichtmessung
photons_measure()	Gibt zurück wieviel Licht gemessen wurde (0-256)